## Slide 1: Arquitectura de Computadores CC4301 Clase 1: Algebra de Boole, Expansión de Shannon, Representaciones de Sistemas Combinacionales
Semestre Primavera 2013
Profesor: Pablo Guerrero

## Slide 2: Sistemas Digitales
Tiempo Discreto
Entradas y salidas digitales
Sistema Digital
1
0
0
0
1
0
1
1
0
Notes: En esta primera parte del curso, estudiaremos el diseño de sistemas digitales.
Un sistema digital es un sistema en tiempo discreto.
Por lo tanto, en el instante cero llega una entrada x0, el sistema la procesa y entrega una salida y0.
En el instante uno llega una entrada x1, el sistema la procesa y entrega una salida y1.
Y así sucesivamente.
Las entradas y salidas de un sistema digital son vectores binarios.
Cada componente binaria de la entrada o salida es llamada bit.
En cada instante k, el sistema recibe una entrada digital y entrega una salida digital

## Slide 3: Sistemas Combinacionales
No tienen memoria
Ejemplos:
  Compuertas lógicas
  Combinaciones no retroalimentadas:
    Operaciones Lógicas: Mux, demux, cod, decod.
    Operaciones aritméticas: Sumador, multiplicador.
NOT
OR
AND

## Slide 4: Circuitos Combinacionales
Ejemplo:

## Slide 5: Representaciones
Tablas de verdad
Fórmulas Algebraicas
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Notes: Observaciones:
-La tabla de verdad contempla todas las combinaciones posibles de las entradas
-Existen distintas formas de expresar una tabla de verdad como fórmula o circuito (Ej, C1=NAND)
-Se necesita una metodología que permita transformar circuitos costosos en circuitos más simples
Preguntas:
Cuántas filas tiene la tabla de verdad de un sistema?

## Slide 6: Tabla de Verdad
Variables de Entrada
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
Todas las combinaciones posibles,
Números binarios, en forma creciente
?
?
?
?
?
?
?
?
Variables de Salida
?
Salidas correspondientes a cada
combinación de entradas
Notes: Observaciones:
-La tabla de verdad contempla todas las combinaciones posibles de las entradas
-Existen distintas formas de expresar una tabla de verdad como fórmula o circuito (Ej, C1=NAND)
-Se necesita una metodología que permita transformar circuitos costosos en circuitos más simples
Preguntas:
Cuántas filas tiene la tabla de verdad de un sistema?

## Slide 7: Compuertas Lógicas
Símbolo | Significado | Tabla de Verdad | Fórmula Algebraica
 | Negación |  | 
 | O Lógico |  | 
 | Y Lógico |  | 
Símbolo | Significado | Tabla de Verdad | Fórmula Algebraica
 | Negación |  | 
 | O Lógico |  | 
 | Y Lógico |  | 
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
NOT
OR
AND
0
1
?
?
1
1
1
0
?
?
?
?
1
0
0
0
?
?
?
?

## Slide 8: Compuertas Lógicas (2)
Símbolo | Significado | Tabla de Verdad | Fórmula Algebraica
 | O Exclusivo |  | 
 | O Negado |  | 
 | Y Negado |  | 
Símbolo | Significado | Tabla de Verdad | Fórmula Algebraica
 | O Exclusivo |  | 
 | O Negado |  | 
 | Y Negado |  | 
XOR
NOR
NAND
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0
1
1
1
?
?
?
?
0
0
0
1
?
?
?
?
0
1
1
0
?
?
?
?

## Slide 9: Trabajo Grupal 1
Recordar:
NOR
OR
AND

## Slide 10: Álgebra de Boole
es Algebra de Boole ssi:
Asociatividad: :
Conmutatividad: :

## Slide 11: Álgebra de Boole (2)
Neutros:
Distributividad: :
Negación: :

## Slide 12: Teoremas Álgebra de Boole
Un Algebra de Boole cumple con:
Idempotencia: :
Dominación: :

## Slide 13: Teoremas Álgebra de Boole (2)
Un Algebra de Boole cumple con:
Cancelación: :
Leyes de Morgan: :

## Slide 14: Diferentes Notaciones Operadores
OR |  |  |  |  | 
AND |  |  |  |  | 
NOT |  |  |  |  | 
OR |  |  |  |  | 
AND |  |  |  |  | 
NOT |  |  |  |  | 

## Slide 15: Diseño de Circuitos Combinacionales
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
?

## Slide 16: 1.- Obtención Ecuación
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 17: 2.- Diseño a Partir de Ecuación
Árbol de operaciones
?

## Slide 18: Simplificación Sumas de Productos
Reglas para simplificar ecuaciones.
Sea , :
    Ej: ?
Notes: Hacer notar notación implicita de and

## Slide 19: Simplificación Sumas de Productos (2)
Reglas para simplificar ecuaciones (2).
  Sea :
=?
Notes: Hacer notar notación implicita de and

## Slide 20: Ejemplo Simplificación
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
=
?
?
Notes: Hacer notar notación implicita de and

## Slide 21: Expansión de Shannon
?
?

## Slide 22: Trabajo Grupal 2
Recordar:
=