## Slide 1: Arquitectura de Computadores CC4301 Clase 2: Mapas de Karnaugh y Funciones Incompletamente Especificadas
Semestre Primavera 2013
Profesor: Pablo Guerrero

## Slide 2: Mapas de Karnaugh
Tablas de verdad de doble entrada
  Algunas variables cambian con las filas, el resto con las columnas
  Sólo trabajan con una salida
Permiten visualizar productos factorizados

## Slide 3: Ejemplo
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
1
1
1
1
0
0
0
0
Variables que cambian con las columnas
Variable que cambia con las filas
Valores
?

## Slide 4: Gray Code y Circularidad
Los bits cambian de a uno (gray code)
Los mapas son circulares
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 5: Reciclaje
Se pueden aprovechar los 1 más de una vez
Rectángulos lo más grande posibles
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 6: Agrupamiento
Se pueden agrupar bloques de mayor tamaño
Agrupando se eliminan variables
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0

## Slide 7: Con 4 Variables
Se debe mantener gray code:
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 8: Con N Variables
Se debe mantener gray code.
Se puede construir recursivamente:
  1 bit: 0 1
  2 bits: 00 01 11 10
  3 bits: 000 001 011 010 110 111 101 100
  N bits: 0 GC(N-1) 1 Reflejar(GC(N-1))

## Slide 9: Sumador 1 bit, 3 entradas
Queremos sumar 3 bits: , y
Deseamos obtener 2 salidas:
  Resultado ()
  Acarreo (carry, )
Sumador

## Slide 10: Tabla de Verdad y Mapas de Karnaugh
El acarreo se hace 1 cuando la suma supera 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Diagrama circuital
Los cables que se cruzan sin • no están conectados!!

## Slide 12: Trabajo Grupal 1
Recordar:
NOR
OR
AND
NAND

## Slide 13: Sumador 4 bits, 2 entradas
Tiene 4 salidas y un carry
Tabla de verdad filas!
Sumador

## Slide 14: Solución Modular

## Slide 15: Funciones Incompletamente Especificadas
Pueden haber ciertas combinaciones de entradas para las cuales ciertas salidas sean irrelevantes (Don’t care, X)
Entonces vale la pena elegir la salida que minimice el circuito
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 1 | 1
01 | 0 | X | 1 | 1
11 | X | X | X | X
10 | 1 | 1 | X | X
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 1 | 1
01 | 0 | X | 1 | 1
11 | X | X | X | X
10 | 1 | 1 | X | X
Cada X puede quedar dentro o fuera, de acuerdo a la conveniencia

## Slide 16: Trabajo Grupal 2