## Slide 1: Arquitectura de Computadores CC4301 Clase 11: Assembler x86
Semestre Primavera 2013
Profesor: Pablo Guerrero

## Slide 2: x86
x86 es una arquitectura (no una CPU)
Historia:
CISC
Little Endian
año | bits | Nombre | Instrucciones
1978 | 16 | Intel 8086 | IA-16
1985 | 32 | Intel 80386 | IA-32
2003 | 64 | AMD Athlon 64 | AMD64 (compatible con IA-32 pero no con IA-64)

## Slide 3: Registros
Memoria interna de la CPU
Muy rápido acceso
Casi todas las operaciones los usan

## Slide 4: Registros de Propósito General
64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
RX |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | EX |  |  | 
 |  |  |  |  |  | X | 
 |  |  |  |  |  | H | L
AX/EAX/RAX: Acumulador
BX/EBX/RBX: Índice Base (Arreglos)
CX/ECX/RCX: Contador
DX/EDX/RDX: Datos/general

## Slide 5: Registros de Índices
64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
RI |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | EI |  |  | 
 |  |  |  |  |  | I | 
 |  |  |  |  |  |  | IL
SI/ESI/RSI: Índice de Origen para operaciones de strings
DI/EDI/RDI: Índice de Destino para operaciones de strings

## Slide 6: Registros de Punteros
64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
RP |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | EP |  |  | 
 |  |  |  |  |  | P | 
 |  |  |  |  |  |  | PL
SP/ESP/RSP: Puntero a la parte superior de la pila (pila invertida).
BP/EBP/RBP: Puntero al frame actual de la pila, su base (pila invertida).

## Slide 7: Registro de Puntero de Instrucción
64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
RIP |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | EIP |  |  | 
 |  |  |  |  |  | IP | 
IP/EIP/RIP: Instruction pointer. Tiene la dirección a la instrucción ejecutada actualmente, llamada program counter.

## Slide 8: Assembler
Diferentes sintaxis:
  GNU Assembler (GAS) = sintaxis AT&T
  Sintaxis Intel
Al operar direcciones de memoria, se debe especificar su tamaño con un sufijo
Sufijo | Nombre | Número de Bits
b | Byte | 8
w | Word | 16
l | Long | 32
q | Quad | 64

## Slide 9: Sintaxis GAS (AT&T)
Inmediatos:
  Llevan el prefijo $. Ej:
    $65
    $0xD4
Registros:
  Llevan el prefijo %. Ej:
    %eax
    %esi
Comentarios:
  Empiezan con #

## Slide 10: Comparación de Sintaxis
NASM | AT&T (GAS)
nasm –f elf –o program.o program.asm | as –o program.o program.s
; Text segment begins section .text global _start ; Program entry point _start: ; Put the code number for system call mov eax, 1 ; Return value mov ebx, 2 ; Call the OS int 80h | # Text segment begins .section .text .globl _start # Program entry point _start: # Put the code number for system call movl $1, %eax /* Return value */ movl $2, %ebx # Call the OS int $0x80

## Slide 11: Instrucciones Aritméticas
Ejemplo:

## Slide 12: Trabajo Grupal 1

## Slide 13: Multiplicación - División

## Slide 14: Copia Información (mov)
Ejemplo:

## Slide 15: Direccionamiento Indirecto
La versión más simple es usar la dirección de memoria almacenada en un registro.
Para ello, se encierra el registro entre paréntesis.
Ej:
  mov %ebx, (%eax) #guarda el valor de ebx en la
  #dirección de memoria apuntada
  #por eax

## Slide 16: Extensión
Reciben dos sufijos de tamaño: origen y destino
Ejemplo:

## Slide 17: Operaciones Lógicas
Comando | Descripción
and src, dest | Bitwise and
or src, dest | Bitwise or
xor src, dest | Bitwise xor
not dest | Bitwise inversion

## Slide 18: Shift y Rotate
El valor por defecto de n es 1
Comando | Descripción
ror [n, ] dest rol [n, ] dest | rotate right n bits rotate left n bits
shr [n, ] dest shl [n, ] dest | Shift right n bits, pad with 0 Shift left n bits, pad with 0
sar [n, ] dest sal [n, ] dest | Shift right n bits, pad with sign bit Shift left n bits, pad with 0
scr [n, ] arg scl [n, ] arg | shr with bits shifted into carry flag shl with bits shifted into carry flag

## Slide 19: Trabajo Grupal 2
64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
RX |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | EX |  |  | 
 |  |  |  |  |  | X | 
 |  |  |  |  |  | H | L