## Slide 1: Arquitectura de Computadores CC4301 Clase 14: Assembler ARM
Semestre Primavera 2013
Profesor: Pablo Guerrero

## Slide 2: Modos del Procesador
Modo | Ab. | Descripción
User | usr | Ejecución normal de los programas
FIQ | fiq | Interrupción rápida para transferencia de datos de alta velocidad
IRQ | irq | Manejo de interrupciones de propósito general
Supervisor | svc | Modo protegido para el sistema operativo
Abort | abt | Implementa memoria virtual y/o memoria protegida
Undefined | und | Soporta emulación por software de coprocesadores de HW
System | sys | Corre tareas privilegiadas del sistema operativo
Pueden cambiar por:
  SW
  Interrupciones
  Procesamiento de excepciones

## Slide 3: Modo User
La mayoría de las aplicaciones corren en este modo.
El programa ejecutándose no puede:
  Acceder a recursos protegidos
  Cambiar de modo (salvo excepción)
De esta manera el OS puede controlar el uso de recursos.

## Slide 4: Modos Privilegiados
Todos los otros modos (No User).
Tienen acceso completo a:
  Recursos del sistema
  Cambiar de modo.

## Slide 5: Modos de Excepción
Se entra a ellos cuando ocurre una excepción.
Son:
  FIQ
  IRQ
  Supervisor
  Abort
  Undefined
Tienen registros adicionales para evitar corromper el estado del modo User.

## Slide 6: Modo System
Es el único modo privilegiado que no es de excepción.
No tiene registros adicionales (usa los mismos que el modo User).
Puede corromper el estado del modo User.

## Slide 7: Registros
ARM tiene 37 registros:
  30 de propósito general
  6 de status
  1 PC
usr | sys | svc | abt | und | irq | fiq
R0 |  |  |  |  |  | 
R1 |  |  |  |  |  | 
R2 |  |  |  |  |  | 
R3 |  |  |  |  |  | 
R4 |  |  |  |  |  | 
R5 |  |  |  |  |  | 
R6 |  |  |  |  |  | 
R7 |  |  |  |  |  | 
R8 |  |  |  |  |  | R8_fiq
R9 |  |  |  |  |  | R9_fiq
R10 |  |  |  |  |  | R10_fiq
R11 |  |  |  |  |  | R11_fiq
R12 |  |  |  |  |  | R12_fiq
R13 |  | R13_svc | R13_abt | R13_und | R13_irq | R13_fiq
R14 |  | R14_svc | R14_abt | R14_und | R14_irq | R14_fiq
R15 |  |  |  |  |  | 
CPSR |  |  |  |  |  | 
 |  | SPSR_svc | SPSR_abt | SPSR_und | SPSR_irq | SPSR_fiq
Stack Pointer (SP)
Link Register (LR)
Program Counter (PC)

## Slide 8: Current Processor Status Reg. (CPSR)
Contiene:
  El modo (4 bits).
  Flags I, F que habilitan interrupciones
  Flags de condición:
Flag | Nombre | Significado
C | Carry | Operation caused a carry
V | Overflow | Operation caused an overflow
Z | Zero | Operation resulted in 0
N | Negative | Operation resulted in a negative value

## Slide 9: Asignaciones
La instrucción MOV:
  MOV{S} Rd, <Operand2>
Permite operaciones del tipo:
  Rd := Operand2
Ej:
  mov r3, #0
  @ r3 = 0

## Slide 10: Sumas y Restas
Ej:
  SUBS R2, R2, #1
  ADD R3, R2, R3
Inst. | Sintaxis | Significado
ADD | ADD{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn + Operand2
ADC | ADC{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn + Operand2 + Carry
SUB | SUB{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn - Operand2
SBC | SBC{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rn – Operand2 – NOT(Carry)

## Slide 11: Operaciones Lógicas
Inst. | Sintaxis | Significado
TST | TST Rn, <Operand2> | Update CPSR flags on Rn AND Operand2
TEQ | TEQ Rn, <Operand2> | Update CPSR flags on Rn EOR Operand2
AND | AND{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn AND Operand2
EOR | EOR{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn EOR Operand2
ORR | ORR{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn OR Operand2
ORN | ORN{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn OR NOT Operand2
BIC | BIC{S} Rd, Rn, <Operand2> | Rd := Rn AND NOT Operand2

## Slide 12: Comparaciones
Inst. | Sintaxis | Significado
CMP | CMP Rn, <Operand2> | Update CPSR flags on Rn – Operand2
CMN | CMN Rn, <Operand2> | Update CPSR flags on Rn + Operand2

## Slide 13: Saltos
Label puede ser la instrucción actual ± 32MB
Ej:
Inst. | Sintaxis | Significado
B | B <label> | PC := label
BL | BL <label> | LR := address of next instruction, PC := label
  CMP R0, #5 ; Performs R0-5 and sets CPSR
  BGT label1 ;Branches to label1 if CPSR is set to GT

## Slide 14: Ejecución Condicional
Mn | Significado | Mn | Significado
CS | Carry Set | CC | Carry Clear
EQ | Equal (Zero Set) | NE | Not Equal (Zero Clear)
VS | Overﬂow Set | VC | Overﬂow Clear
GT | Greater Than | LT | Less Than
GE | Greater Than or Equal | LE | Less Than or Equal
PL | Plus (Positive) | MI | Minus (Negative)
HI | Higher Than | LO | Lower Than (aka CC)
HS | Higher or Same (aka CS) | LS | Lower or Same
Ej:
  BNE again
  ADDGT R4, R0, R3

## Slide 15: Ejemplo
Algoritmo de MCD (para 40 y 25) de Euclides:
  a = 40;
b = 25;
while (a != b) {
if (a > b) a -= b;
else b -= a;
}
  MOV R0, #40 ; R0 is a
  MOV R1, #25 ; R1 is b
  again CMP R0, R1
  BEQ halt
  BLT isLess
  SUB R0, R0, R1
  B again
  isLess SUB R1, R1, R0
  B again
  halt
  MOV R0, #40 ; R0 is a
  MOV R1, #25 ; R1 is b
  again CMP R0, R1
  SUBGT R0, R0, R1
  SUBLT R1, R1, R0
  BNE again

## Slide 16: Load-Store
Assembler | Action (<op> is LDR/STR)
<op> Rd, [Rn {, #of}] | Rd := [Rn + #of] [Rn + #of] := Rd
<op> Rd, [Rn {, #of}]! | Rd := [Rn + #of] [Rn + #of] := Rd Rn := Rn + #of
<op> Rd, [Rn], #of | Rd := [Rn] ó [Rn] := Rd Rn := Rn + #of
Ej:
  LDR R3, [R2, #15]
  LDR R0, [R1, #7]!

## Slide 17: Trabajo Grupal 1

## Slide 18: Subrutinas
Se llaman con BL label:
  Salta a label: cambia PC (R15)
  Setea la dirección de retorno en LR (R14)
Se usan registros:
  R0-R3: Argumentos
    Pueden ser corruptos
  R4-R11: Variables Locales
    Deben ser preservados

## Slide 19: Stack
Para hacer push, se puede usar el registro SP.
Se puede hacer push de varios registros a la vez con STM.
  multiplyByTen:
  STMFD SP!, {FP, IP, LR}
  MOV R3, R0, ASL #3
  ADD R0, R3, R0, ASL #1
  LDMFD SP!, {FP, IP, LR}
  BX LR
Full Descending